衡水逸海工程橡胶有限公司

SMC复合材料电缆槽片材生产项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：衡水逸海工程橡胶有限公司

2018年3月

建设单位：衡水逸海工程橡胶有限公司

法人代表：董秀钵

建设单位：衡水逸海工程橡胶有限公司

电话：18832849932

传真：——

邮编：053000

地址：河北省衡水市桃城区河沿镇种高村东

目  录

前言	1

1验收编制依据	3

1.1法律、法规	3

1.2验收技术规范	3

1.3工程技术文件及批复文件	4

2工程概况	5

2.1项目基本情况	5

2.2建设内容	6

2.3工艺流程	6

2.4劳动定员及工作制度	8

2.5公用工程	8

2.6环评审批情况	9

2.7项目投资	9

2.8项目变更情况说明	10

2.9环境保护“三同时”落实情况	11

2.10验收范围及内容	12

3主要污染源及治理措施	13

3.1施工期主要污染源及治理措施	13

3.2运行期主要污染源及治理措施	13

4环评主要结论及环评批复要求	17

4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	17

4.2审批部门审批意见	18

4.3审批意见落实情况	20

5验收评价标准	22

5.1污染物排放标准	22

5.2总量控制指标	23

6质量保障措施和检测分析方法	24

6.1质量保障体系	24

6.2检测分析方法	24

7验收检测结果及分析	27

7.1检测结果	27

7.2检测结果分析	29

7.3总量控制要求	30

8环境管理检查	31

8.1环保管理机构	31

8.2施工期环境管理	31

8.3运行期环境管理	31

8.4社会环境影响情况调查	31

8.5环境管理情况分析	31

9结论和建议	32

9.1验收主要结论	32

9.2建议	33

附图

- 本项目所在地理位置示意图；

- 本项目周边关系示意图；

3、公司（北区）厂区平面布置图；

附件

- 环评审批意见

- 排污许可证

- 危废协议

- 检测报告

# 前  言

衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目位于河北省衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东，衡水逸海工程橡胶有限公司北厂区内，本次扩建项目不新增占地，厂址中心坐标为北纬37°41'14.25"，东经115°34'10.17"。生产规模为年产SMC复合材料电缆槽片材6500吨。

衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目于2017年8月委托衡水江城环保科技开发有限公司编制完成了《衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目环境影响报告表》，2017年9月25日衡水市环境保护局桃城分局对该项目进行了批复（衡桃评[2017]35号）。

衡水逸海工程橡胶有限公司现有工程审批及验收文件包括：

年产20万立方分米桥梁支座、2000延米伸缩缝、2200吨防水橡胶项目于2010年7月通过衡水市环境保护局审批，审批文号为：衡环表[2010]187号；

年产20万立方分米桥梁支座、2000延米伸缩缝、2200吨防水橡胶项目变更于2013年3月通过衡水市环境保护局审批，审批文号为：衡环评[2013]8号；

年产20万立方分米桥梁支座、2000延米伸缩缝、2200吨防水橡胶项目于2014年7月通过衡水市环境保护局验收，验收文号为：衡环验[2014]39号；

预制梁抽拔管项目于2013年7月通过衡水市环保局桃城分局审批，审批文号为：衡环桃管【2013】29号；

预制梁抽拔管项目于2014年2月通过衡水市环保局桃城分局验收，验收文号为衡环桃验[2014]1号；

衡水逸海工程橡胶有限公司于2016年12月2日获得排污许可证，许可内容为SO2：0.36吨/年，NOx：0.42吨/年，有效期限为2016年8月5日到2018年8月4日。

衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目公用工程有：

供水：本项目新鲜水由种高村供水管网提供，依托现有供水管道，可满足生产需要。

排水：项目无生产废水外排，生活污水排入厂区的防渗旱厕，定期清掏。

供电：项目供电依托厂区现有电网及变压器，可以满足企业生产以及生活用电需求。

供热：本项目生产无需用热。现有工程生产用热由1台1t/h燃醇油导热油炉及1台1t/h燃油蒸汽锅炉以及电加热导热油炉提供，不设燃煤设施。

衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目于2018年1月投入试生产，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告表和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

衡水逸海工程橡胶有限公司参照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》有关要求，开展相关验收工作，同时衡水逸海工程橡胶有限公司委托衡水衡润环境监测有限公司于2018年1月9日至10日进行了竣工验收检测并出具检测报告。根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

# 1验收编制依据

## 1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》。

## 1.2验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（11）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（12）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（13）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（14）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（15）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（16）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（17）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16899-2008）；

（18）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

（19）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》（环境保护部）；

（20）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（环境保护部）；

（21）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）；

（22）《关于京津冀及周边地区执行大气污染物特别排放限值的公告》。

## 1.3工程技术文件及批复文件

（1）《衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目建设项目环境影响报告表》（衡水江城环保科技开发有限公司，2017年8月）；

（2）衡水市环境保护局桃城分局关于《衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目建设项目环境影响报告表》的审批意见，衡桃评【2017】35号；

（3）《衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目竣工环境保护验收检测报告》2018年1月14日，衡润环检字（2018）第01011号。

# 2工程概况

## 2.1项目基本情况

### 2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1项目基本情况

| 项目名称 | 衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 衡水逸海工程橡胶有限公司 |
| 法人代表 | 董秀钵 | 联系人 | 李迪 |
| 通信地址 | 河北省衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东 |
| 联系电话 | 18832849932 | 邮编 | 053000 |
| 项目性质 | 扩建 | 行业类别 | C318玻璃纤维制品制造 |
| 建设地点 | 衡水逸海工程橡胶有限公司北厂区现有车间内 |
| 占地面积 | 1170m2 | 经纬度 | 东经：115°34'10.17" 北纬：37°41'14.25" |
| 开工时间 | 2017年9月 | 试运行时间 | 2018年1月 |

### 2.1.2地理位置及周边情况

本项目位于河北省衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东衡水逸海工程橡胶有限公司北厂区内，本次扩建项目不新增占地，厂址中心坐标为北纬37°41'14.25"，东经115°34'10.17"。衡水逸海工程橡胶有限公司厂址东侧为种高村地，南侧为种高大街，隔街为衡水逸海工程橡胶有限公司南厂区，西侧为空地，北侧为种高村地。距离该项目最近的敏感点为项目西侧200m的种高村。

项目所在地理位置示意图见附图1，项目周边关系示意图见附图2。

### 2.1.3厂区平面布置

本项目总占地面积1170m2，项目在衡水逸海工程橡胶有限公司厂区内进行扩建，不新增占地；扩建项目位于北厂区，北厂区西侧由南到北依次为门卫、库房、种氏金属公司退火车间、逸海公司喷漆车间、逸海公司机加工车间；东侧由南到北依次为：门卫、办公楼、逸海公司伸缩缝车间和移动喷漆房、SMC复合材料电缆槽片材生产车间、种氏金属公司融化烧制车间。

项目平面布置图见附图3。

## 2.2建设内容

### 2.2.1生产规模及产品方案

本项目年产SMC复合材料电缆槽片材6500吨。

### 2.2.2主要原辅材料

项目原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单向拉伸扭结膜 | 74吨 | 外购 | / |
| 2 | SMC模压专用重钙 | 2704吨 | 外购 | 粉末 |
| 3 | 氢氧化铝 | 470吨 | 外购 | 粉末 |
| 4 | 硬脂酸锌 | 114吨 | 外购 | 粉末 |
| 5 | 不饱和聚酯树脂 | 1306吨 | 外购 | 液体 |
| 6 | 低收缩树脂 | 526吨 | 外购 | 液体 |
| 7 | 润湿分散剂 | 37吨 | 外购 | 液体 |
| 8 | 三氯乙基磷酸酯 | 9吨 | 外购 | 液体 |
| 9 | 纤维纱 | 1181吨 | 外购 | / |
| 10 | 色浆 | 47吨 | 外购 | 液体 |
| 11 | 活性氧化镁 | 18吨 | 外购 | 粉末 |
| 12 | 过氧化叔丁酯 | 14吨 | 外购 | 液体 |
| 13 | 水 | 90t/a | 厂区现有供水系统 | / |
| 14 | 电 | 6.42万kw·h | 厂区现有供电系统 | / |

### 2.2.3生产设备

项目设备一览表见表2-3。

表2-3设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 片材机 | SMC-1200SB | 套 | 1 |
| 2 | 配料釜 | 2t | 台 | 2 |
| 3 | 螺杆上料泵 | G40-1 | 台 | 2 |
| 4 | 分散机 | 22KW | 台 | 1 |
| 5 | 天车 | 5t | 台 | 1 |
| 6 | 搅拌桶 | 200kg | 个 | 4 |

## 2.3工艺流程

本项目为产品方案为年产SMC复合材料电缆槽片材6500吨，主要生产工序包括配料、搅拌、覆膜、复压等。主要生产工艺叙述如下：

配料、搅拌：将树脂、硬脂酸锌、铝粉、浸润剂、低收缩等原辅料由人工加入到配料釜中，密闭搅拌约20min。此过程会产生少量粉尘及有机气废气，废包装袋。配料釜密闭，废气经配料釜顶部管道进入布袋除尘器处理，UV光解+活性炭吸附后15m排气筒外排，布袋除尘器收集的粉尘回用于配料搅拌工序。树脂等液体原料所用包装桶属周转桶，厂家回收，暂存在原料桶暂存区，加强管理。

污染源：搅拌过程产生的粉尘和有机废气，布袋除尘器收集的粉尘，包装桶及废包装袋等。

二次搅拌：将上述工序搅拌好的原料通过螺杆泵注入搅拌桶中，加入一定比例的色浆、活性氧化镁（50~200g）、过氧化叔丁酯进行二次搅拌，搅拌时间3~5min。此过程会产生少量有机废气。经集气罩收集后，经UV光解+活性炭吸附处理后，15m排气筒外排。

污染源：此过程产生的少量有机废气。

准备：片材机穿入适量的纤维纱，片材机前后放置两层PE膜待机；

注料：将二次搅拌均匀的原料通过导流槽注入到片材机的料槽中上，片材机料槽设有可调节上下的刮刀，开动片材机，通过料槽下方的传送带的移动，在PE膜上形成薄厚均匀的上片材。

污染源：此过程产生的少量有机废气。

落纱：片材机料槽后方设有纤维纱粉碎机，将破碎的纤维纱均匀的覆盖于上片材表面。此过程会产生少量落纱下脚料S3。

污染源：落纱过程产生的落纱下脚料。

合片：片材机设有另一注料管道及料槽，将原料通过刮刀在PE膜上形成薄厚均匀的另外一片下片材，再与落纱后的上片材进行合片，将纱线包裹在中间。

污染源：此过程产生的少量有机废气。

复压：合片之后的产品经转动辊及传送带进行复压及抻拉，使包裹原料的PE膜无褶皱。

污染源：此过程产生的少量有机废气。

半成品：加工好的片材通过设备自带的自动摆臂机将片材折叠置于成品箱内；

污染源：此过程产生的少量有机废气。

熟化：将料箱置于料箱区静置进行熟化，即为成品，用于厂内SMC复合材料电缆槽生产。

污染源：此过程产生的少量有机废气。

项目在注料、合片、复压、半成品以及熟化气均产生有机废气，原料桶暂存过程中由于呼吸作用也会产生少量有机废气。

项目工艺流程与排污节点图见图1。

图1项目生产工艺流程及排污节点图

## 2.4劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员8人，年工作日为300天，每天1班，每班8个小时，年工作时间为2400小时。

## 2.5公用工程

（1）给水

本项目新鲜水由种高村供水管网提供，依托现有供水管道，可满足生产需要。项目无生产用水，用水环节主要为生活用水。项目新增劳动定员8人，生活用水量按每人每天40L计算，用量为0.32t/d，96t/a。

现有工程新鲜水用量为3.9t/d，循环水量70t/d，在建工程新鲜水用量为0.3t/d，扩建项目完成后全厂生产及生活用水共消耗新鲜水4.52t/d，总用水量为74.52t/d，循环水量70t/d，水循环利用率为93.9%。

（2）排水

扩建项目无生产用水外排；生活污水按照80%产生量计算，为0.256t/d，76.8t/a；排入厂区的防渗旱厕，由附近居民定期清掏，不外排。

全厂无生产废水外排，生活污水排入厂区的防渗旱厕，定期清掏。

图2项目水平衡图  单位t/d

（3）供电

项目供电依托厂区现有电网及变压器提供，现有厂区建设500KVA变压器1台，400KVA变压器2台，200KVA变压器1台，扩建项目生产年用电量为34万度，废气治理措施年用电量4.68万度，废气治理措施安装分表计电装置，要求设专人管理，设环保设备运行台账；扩建项目总用电量38.68万度。全厂年用电量为110.1万度，可以满足企业生产以及生活用电需求。

（4）供热

扩建项目生产无需用热。

现有工程生产用热由1台1t/h燃醇油导热油炉及1台1t/h燃油蒸汽锅炉以及电加热导热油炉提供，不设燃煤设施。

## 2.6环评审批情况

衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目于2017年8月委托衡水江城环保科技开发有限公司编制完成了《衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目环境影响报告表》，2017年9月25日衡水市环境保护局桃城分局对该项目进行了批复，批复文号“衡桃评[2017]35号”。

## 2.7项目投资

本项目为SMC复合材料电缆槽片材生产项目，投资48万元，其中环保投资8万元，占总投资的16.7%。

实际环境保护投资见下表2-4所示：

表2-4实际环保投资情况说明

| 环保设施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | — |
| 噪声治理 | 2.0 |
| 废气治理 | 6.0 |
| 固废治理 | — |
| 合计 | 8.0 |

## 2.8项目变更情况说明

项目实际建设与环评及批复无重大变化，实际变动情况如下：

- 环评上要求配料釜设集气罩，实际建设为配料釜密闭，废气通过配料釜顶部管道进入废气处理设施。

实际建设情况比环评要求废气收集效果更好，能有效减少无组织排放，更符合环保要求。

- 环评上二次搅拌时加入氧化镁粉末，要求设集气罩，经布袋除尘器、UV光解、活性炭处理后，15米排气筒排放。实际为氧化镁粉末（50~200g）加入到液体树脂中再进行二次搅拌，不产生粉尘，集气罩收集后直接进入UV光解、活性炭处理后，15米排气筒排放。

实际建设不产生粉尘，减少了无组织排放，比环评更加符合环保要求。

## 2.9环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表2-5。

表2-5环境保护“三同时”落实情况

| 污染源 | 环保措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 配料搅拌颗粒物 | 配料釜、分散机上方设集气罩收集，布袋除尘器处理，15米排气筒排空 | 颗粒物 排放浓度≤30mg/m3 排放速率≤3.5kg/h 厂界≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他二级及无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准 | 配料釜密闭建设，无集气罩，其他已按环评落实 |
|  | 生产线有机废气 | 原料桶贮存区、分散机、注料口上方设集气罩收集，分散机、片材机生产线均置于密闭操作间内，熟化间密闭，引风机引风，收集的废气同布袋除尘处理后的废气经同一套UV光解+活性炭吸附塔处理，15m排气筒排放 | 非甲烷总烃 排放浓度≤80mg/m3 厂界≤2mg/m3 | 非甲烷总烃：执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业、表2其他行业厂界标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准 | 原料桶贮存区、分散机、注料口上方设集气罩收集，分散机、片材机生产线均置于密闭操作间内，熟化间密闭，引风机引风，收集的废气同布袋除尘处理后的废气经同一套UV光解+活性炭吸附塔处理，15m排气筒排放。 |
|  |  |  | 苯乙烯 排放浓度≤50mg/m3 排放速率≤6.5kg/h 厂界≤5mg/m3 | 苯乙烯：执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准及表2排放标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准 |  |
| 废水 | 生活废水 | 排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏 | -- | 妥善处置，不外排 | 已按环评落实 |
| 固废 | 废活性炭(HW06) | 每半年更换一次，收集后暂存在危废间，交有资质的单位处理；依托现有危废间，不新建危废间 | 妥善处置，不外排 | 《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001） 及其修改单要求 | 已按环评落实 |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 收集后密闭暂存在车间原料区，回用于配料搅拌工序 | 妥善处置，不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013第36号）要求 | 已按环评落实 |
|  | 废包装袋 | 收集后密闭暂存在车间废品区，外售 | 妥善处置，不外排 |  | 已按环评落实 |
|  | 落纱下脚料 | 收集后密闭暂存在车间原料区，回用于落纱工序 | 妥善处置，不外排 |  | 已按环评落实 |
|  | 生活垃圾 | 收集后暂存在厂区垃圾箱内，定期由环卫部门集中处置 | 妥善处置，不外排 | 参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008） | 已按环评落实 |
| 噪声 | 机械设备噪声 | 减震基础+厂房隔声 | ≤60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值 | 已按环评落实 |

## 2.10验收范围及内容

本工程位于北省衡水市郑家河沿镇种高村村东，衡水逸海工程橡胶有限公司厂区内，在原有厂区内扩建，不新增占地面积。

验收范围为SMC复合材料电缆槽片材生产项目。

环保设施已经建设完成工程有：配料釜密闭，分散机、原料桶贮存区、注料口上方集气罩，1套布袋除尘器，1套UV光解净化装置，1套活性炭吸附塔，1根15米排气筒。

①污水──工程污水主要为生活污水，生活污水排放情况为具体检测内容。

②废气──工程外排废气情况，为具体检测内容。

③噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

④固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。

⑤工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

# 3主要污染源及治理措施

## 3.1施工期主要污染源及治理措施

项目在原有厂区内进行扩建，利用原有厂房，不涉及土建施工，施工期主要环境影响为设备安装过程产生的噪声。主要来源于包括施工现场的各类机械设备、设备装卸碰撞噪声和机械设备调试噪声。通过合理安排施工时间，合理布局施工现场，降低人为噪声。同时，通过选用低噪声施工机械等有效措施，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工期对周围环境的影响是局部的，暂时的，随着工程的建成完工而消失。

## 3.2运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1废气

本项目废气主要来源于配料搅拌过程产生少量粉尘及有机废气、二次搅拌、注料、合片、复压、半成品以及熟化过程产生的有机废气及原料暂存产生的废气。

本项目无模压工序，不加热，除配料釜外，整套生产线均在密闭间内进行生产，二次搅拌、注料、合片、复压、半成品以及熟化过程产生的有机废气经集气罩收集后进入UV光解净化装置，经活性炭吸附后15米排气筒排空；

配料釜密闭，产生的废气经管道入布袋除尘器处理后再经UV光解+活性炭处理后15米排气筒排放。

| （1）配料釜 |  |
| --- | --- |
| （3）落纱 | （4）上料 |
| （5）密闭生产线 | （6）密闭熟化车间 |

图3-1   废气治理设施图片

### 3.2.2废水

本项目无生产废水，废水主要为职工生活污水，排入厂内防渗旱厕，旱厕定期清掏，不外排。

### 3.2.3噪声

本项目噪声源主要为分散机、片材机、风机等生产设备运行产生的噪声。采取合理布局、选择先进的设备、加装基础减震、对车间进行隔音及距离衰减等措施降噪，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，项目噪声对周边声环境影响较小。

### 3.2.4固体废物

本项目固体废物主要为危险废物及一般固废。

（1）危险固废

本项目产生的危险废物主要为废活性炭（HW06）。项目采用活性炭吸附处理有机废气，每年更换一次活性炭，废活性炭产生量为2.5t/a。

本项目危险废物均收集后暂存在危废间，定期交由有资质的单位处理。本项目依托厂区原有危废间，不重新建设危废间。原有厂区危废间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单要求，并建立了危险废物储存台账制度，如实记录危险废物产生、储存及转移情况。

在采取上述措施后，危险废物对周围地下水的环境影响较小，可满足现状环保要求。

（2） 一般固废

项目产生的一般固废主要为废包装袋、落纱下脚料、布袋除尘器收集的粉尘及生活垃圾。

重钙包装袋暂存在车间废品存放区，收集后外售；

布袋除尘器收集的粉尘暂存在车间原料贮存区，回用于配料搅拌工序；

落纱下脚料收集后暂存在车间原料贮存区，回用于落纱工序；

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

# 4环评主要结论及环评批复要求

## 4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1环境质量现状及主要环境问题

（1）项目所在区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）项目所在区域地下水水质基本满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（3）项目所在区域声环境满足《声环境质量》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）环境质量现状

评价区域目前属于农村生态系统，系统内生物种类主要为各种不同时令的农作物及各种常见鸟类、昆虫等，无珍稀物种及被保护生物。生态环境质量一般。

### 4.1.2营运期环境影响评价结论

①废气

配料釜、分散机产生的废气经管道进入布袋除尘器处理后，经UV光解+活性炭吸附塔处理，最终由15米排气筒排空；原料桶贮存区、分散机、注料口上方设集气罩收集，分散机、片材机生产线均置于密闭操作间内，熟化间密闭，引风机引风，收集的废气同布袋除尘处理后的废气经同一套UV光解+活性炭吸附塔+15m排气筒排放。

颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他二级及无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准；非甲烷总烃满足河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业、表2其他行业厂界标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准；苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准及表2排放标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准。

综上，废气排放对周围大气污染影响较小，废气治理措施可行。

②废水

项目无工艺废水产生，废水主要为职工生活污水，职工生活污水排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。不会对外界水环境产生影响。

③噪声

项目优先选用低噪声设备，对产噪设备配置消声和隔声装置，生产设备均合理布置于车间内并进行基础减振，合理安排产噪设备运行时间及频次，采取相应的减振降噪措施后，经厂房隔声和距离衰减，项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，噪声防治措施可行。

④固废

本项目危险废物均收集后暂存在危废间，定期交由有资质的单位处理。本项目依托厂区原有危废间，不重新建设危废间。原有厂区危废间建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单要求，并建立了危险废物储存台账制度，如实记录危险废物产生、储存及转移情况。

项目产生的一般固废主要为废包装袋、落纱下脚料、布袋除尘器收集的粉尘及生活垃圾。重钙包装袋暂存在车间废品存放区，收集后外售；布袋除尘器收集的粉尘暂存在车间原料贮存区，回用于配料搅拌工序；落纱下脚料收集后暂存在车间原料贮存区，回用于落纱工序；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

综上，固废已得到妥善处置，不会对周围环境产生不利影响。

（3）总量控制结论

全厂总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.36t/a、NOX：0.42t/a、特征污染物非甲烷总烃：4.898t/a。

（4）项目可行性结论

综合以上分析，项目符合产业政策，选址符合区域规划，选址合理；项目采取有效的治理措施后，各污染物均能达标排放，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

## 4.2审批部门审批意见

本项目于2017年9月25日由衡水市环境保护局桃城分局审批通过，并出具审批意见。其批复如下：

1.拟建项目地点位于衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东衡水逸海工程橡胶有限公司院内。衡水市国土资源局桃城分局出具用地证明。项目总投资48万元，项目占地1170平方米，以SMC模压专用重钙、不饱和聚酯树脂，纤维纱等为主要原料，年产SMC复合材料电缆槽片材6500吨。该项目环境影响报告表所选择的评价因子基本合适，提出的环保措施基本可行，可作为该项目的工程设计、建设及环境管理的依据。项目建设要重点注意以下内容：

项目搅拌颗粒物配料釜上方设集气罩收集，布袋除尘器处理后，15米排气筒排空；原料桶暂存区、配料釜、分散机、注料口上方设集气罩收集，分散机、片材及生产线均置于密闭操作间内，熟化间密闭，引风机引风，收集的废气同一套UV光解+活性炭吸附塔处理，15m排气筒排放；生活废水防渗旱厕，附近居民定期清掏；废活性炭(HW06) 每半年更换一次，收集后暂存在危废间，交有资质的单位处理；依托现有危废间，不新建危废间；布袋除尘器收集的粉尘回用于配料搅拌工序；废包装袋收集后外售；落纱下脚料收集后回用于落纱工序；生活垃圾收集后由环卫部门集中处置；对产生噪声设备要采取有效的减振、隔声、消声措施，并注意合理布局，所有设备均安装在密封的生产车间内，并设置隔声门窗等措施，确保厂界噪声达标；以上措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

2、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表4、表9标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他厂界浓度排放限值，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表4、表9标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业及表2非甲烷总烃其他企业厂界浓度限值；苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表4标准及《恶臭污染物排放标准》(CB14554-93)表1标准及表2排放标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(CB18579-2001)标准及2013 年修改单要求；固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 -2001)及其修改革(环境保护部公告2013第36 号)要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(CB16889-2008) 要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

3、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位必须向我局提交试生产申请，经检查符合试生产条件后方可试生产。项目自试运行之日起，三个月内向我局申请验收，经我局验收合格后方可投入正常运转。

4、日常监管由桃城环保分局监察大队负责。

## 4.3审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1环评审批意见落实情况

|  | 审批意见内容 | 实际执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容（地点、规模、性质等） | 衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目位于衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东衡水逸海工程橡胶有限公司院内，为SMC复合材料电缆槽片材生产项目，总投资48万元 | 衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目位于衡水市桃城区郑家河沿镇种高村村东衡水逸海工程橡胶有限公司院内，为SMC复合材料电缆槽片材生产项目，总投资48万元 | 建设内容不变 |
| 生态保护设施和措施 | / | / | / |
| 污染防治设施和措施 | 项目搅拌颗粒物配料釜上方设集气罩收集，布袋除尘器处理后，15米排气筒排空；原料桶暂存区、分散机、注料口上方设集气罩收集，分散机、片材及生产线均置于密闭操作间内，熟化间密闭，引风机引风，收集的废气同一套UV光解+活性炭吸附塔处理，15m排气筒排放；生活废水防渗旱厕，附近居民定期清掏；废活性炭(HW06) 每半年更换一次，收集后暂存在危废间，交有资质的单位处理；依托现有危废间，不新建危废间；布袋除尘器收集的粉尘回用于配料搅拌工序；废包装袋收集后外售；落纱下脚料收集后回用于落纱工序；生活垃圾收集后由环卫部门集中处置；对产生噪声设备要采取有效的减振、隔声、消声措施，并注意合理布局，所有设备均安装在密封的生产车间内，并设置隔声门窗等措施，确保厂界噪声达标；以上措施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 项目搅拌颗粒物配料釜密闭，废气经管道进入布袋除尘器处理后，15米排气筒排空；原料桶暂存区、分散机、注料口上方设集气罩收集，分散机、片材及生产线均置于密闭操作间内，熟化间密闭，引风机引风，收集的废气同一套UV光解+活性炭吸附塔处理，15m排气筒排放；生活废水排入防渗旱厕，附近居民定期清掏；废活性炭(HW06) 每半年更换一次，收集后暂存在危废间，交有资质的单位处理；依托现有危废间，不新建危废间；布袋除尘器收集的粉尘回用于配料搅拌工序；废包装袋收集后外售；落纱下脚料收集后回用于落纱工序；生活垃圾收集后由环卫部门集中处置；对产生噪声设备采取有效的减振、隔声、消声措施，所有设备均安装在密封的生产车间内，并设置隔声门窗等措施，确保厂界噪声达标；环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 配料釜密闭，不设集气罩，废气治理措施不变 |
| 其他相关环保要求 | 颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表4、表9标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他厂界浓度排放限值，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表4、表9标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016表1其他行业及表2非甲烷总烃其他企业厂界浓度限值；苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表4标准及《恶臭污染物排放标准》(CB14554-93)表1标准及表2排放标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(CB18579-2001)标准及2013 年修改单要求；固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 -2001)及其修改革(环境保护部公告2013第36 号)要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(CB16889-2008) 要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5、表9标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他厂界浓度排放限值，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表5、表9标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016)表1其他行业及表2非甲烷总烃其他企业厂界浓度限值；苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表5标准及《恶臭污染物排放标准》(CB14554-93)表1标准及表2排放标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(CB18579-2001)标准及2013 年修改单要求；固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 -2001)及其修改革(环境保护部公告2013第36 号)要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(CB16889-2008) 要求；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 | 监测报告显示达标排放 |

# 5验收评价标准

## 5.1污染物排放标准

### 5.1.1废气

①有组织废气：配料工序产生的粉尘及有机废气；二次搅拌、注料、合片、复压及熟化等产生的有机废气。

②无组织排放：各工序未被收集的废气及原料暂存过程产生的有机废气。

颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5、表9标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表1颗粒物其他二级、厂界浓度排放标准限值，非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表5、表9标准及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业及表2非甲烷总烃其他企业厂界浓度限值；苯乙烯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(CB31572-2015) 表5标准及《恶臭污染物排放标准》(CB14554-93)表1标准及表2排放标准。

表5-1废气污染物排放标准值

| 类别 | 项目 | 执行标准及限制 |
| --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 颗粒物 | 颗粒物浓度 ≤20mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他二级及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度： ≤60mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
|  | 苯乙烯 | 排放浓度： ≤20mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | ≤2.0mg/m3 | （DB 13/2322-2016）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2其他行业厂界标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |
|  | 颗粒物 | ≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |
|  | 苯乙烯 | ≤5.0mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准 |

### 5.1.2废水

项目无工艺废水产生，废水为职工生活污水，职工生活污水排入厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。

### 5.1.3噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。噪声污染物排放标准值见表5-2。

表5-2噪声污染物排放标准值

| 类别 | 项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | Leq | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |

### 5.1.4固废

废活性炭为危险废物，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(CB18579-2001)标准及2013 年修改单要求；项目产生的一般固废主要为废包装袋、落纱下脚料、布袋除尘器收集的粉尘及生活垃圾。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599 -2001)及其修改革(环境保护部公告2013第36 号)要求；生活垃圾处置参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(CB16889-2008) 要求。

## 5.2总量控制指标

根据环境保护实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定本项目总量控制目标。

按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，项目建议总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，特征污染物非甲烷总烃：2.88t/a。

全厂总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0.36t/a、NOX：0.42t/a、特征污染物非甲烷总烃：4.898t/a。

# 6质量保障措施和检测分析方法

衡水衡润环境监测有限公司于2018年1月9日至10日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业生产负荷达到75%以上，满足环保验收检测技术要求。

## 6.1质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照GB16297-1996和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

## 6.2检测分析方法

### 6.2.1检测点位、项目及频次

①废气检测

表6-1   有组织废气检测点位、项目及频次

| 检测点位 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒出口 | 非甲烷总烃 | 连续检测2天 每天检测3次 |
|  | 苯乙烯 |  |
|  | 颗粒物 |  |

表6-2   无组织废气检测点位、项目及频次

| 检测点位 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界下风向3个点位 | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 连续检测2天 每天检测3次 |

②噪声检测

表6-3   噪声检测点位、项目及频次

| 检测点位 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界东▲1 | LAeq | 连续检测2天，昼间检测1次 |
| 厂界南▲2 | LAeq |  |
| 厂界西▲3 | LAeq |  |
| 厂界北▲4 | LAeq |  |

### 6.2.2检测分析方法

表6-4   有组织废气污染物监测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《固定源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T38-1999 | 气相色谱仪GC7900 HHR-041 | 0.04mg/m3 |
| 苯乙烯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸—气相色谱法》HJ584-2010 | 气相色谱仪7820A GC HHR-040 | 1.5×10-3mg/m3 |
| 颗粒物 （有组织） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样法》GB/T16157-1996 | 电子天平（万分之一） AX224ZH HHR-032 | / |
| 颗粒物 （无组织） | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T15432-1995 | 电子天平（万分之一） AX224ZH HHR-032 | 0.001mg/m3 |

表6-5厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008） | 气象仪4000 HHR-051 多功能声级计 AWA6228 HHR-044 | 监测期间的环境状况符合规范，无雨雪，无雷电，风速<5m/s |

### 6.2.3废气及噪声检测点位示意图

图6-1   无组织排放及噪声检测点位示意图

# 7验收检测结果及分析

## 7.1检测结果

### 7.1.1有组织废气检测结果

表7-1有组织废气检测结果

| 检测点位 | 检测时间 | 因子 | 检测结果 | 执行标准号及标准值 GB31572-2015 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测项目 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 废气治理设施进口 | 1月9日 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.055 | 2.234 | 2.490 | 2.26 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 |  |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 3601 | 3576 | 3563 | 3580 |  |  |
|  | 1月10日 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 2.089 | 1.808 | 1.867 | 1.92 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |  |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 3588 | 3602 | 3595 | 3595 |  |  |
| 废气排气筒出口 | 1月9日 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.934 | 1.030 | 1.144 | 1.036 | ≤60 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | -- |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 4856 | 5066 | 4971 | 4964 | -- |  |
|  |  |  | 去除效率 | % | 61 | 65 | 64 | 64 |  |  |
|  | 1月10日 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 1.022 | 1.241 | 1.015 | 1.093 | ≤60 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | -- |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 4927 | 4838 | 4723 | 4829 | -- |  |
|  |  |  | 去除效率 | % | 67 | 92 | 71 | 76 |  |  |
|  | 1月9日 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 12.6 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | -- |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 4856 | 5066 | 4971 | 4964 | -- |  |
|  | 1月10日 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | -- |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 4927 | 4838 | 4723 | 4829 | -- |  |
|  | 1月9日 | 苯乙烯 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.088 | 0.100 | 0.096 | 0.095 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | -- |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 4856 | 5066 | 4971 | 4964 | -- |  |
|  | 1月10日 |  | 排放浓度 | mg/m3 | 0.107 | 0.111 | 0.107 | 0.108 | ≤20 | 达标 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | -- |  |
|  |  |  | 标干流量 | Nm3/h | 4927 | 4838 | 4723 | 4829 | -- |  |

### 7.1.2无组织废气检测结果

表7-2无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 项目 | 单位 | 检测 点位 | 检测结果 |  | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 2018-01 -09 | 颗粒物 | mg/m3 | 下风向1# | 0.311 | 0.349 | 0.299 | 0.415 | GB31572-2015 ≤1.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向2# | 0.376 | 0.283 | 0.366 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3# | 0.327 | 0.349 | 0.415 |  |  |  |
| 2018-01 -10 | 颗粒物 | mg/m3 | 下风向1# | 0.387 | 0.324 | 0.343 | 0.387 | GB31572-2015 ≤1.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向2# | 0.371 | 0.276 | 0.311 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3# | 0.338 | 0.292 | 0.359 |  |  |  |
| 2018-01 -09 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 下风向1# | 1.082 | 1.159 | 1.198 | 1.198 | DB12/2322-2016 ≤2.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向2# | 10.37 | 1.078 | 1.098 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3# | 1.149 | 1.136 | 1.138 |  |  |  |
| 2018-01 -10 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 下风向1# | 1.003 | 0.957 | 0.983 | 1.23 | DB12/2322-2016 ≤2.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向2# | 0.974 | 1.231 | 1.168 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3# | 1.057 | 0.969 | 0.997 |  |  |  |
| 2018-01 -09 | 苯乙烯 | mg/m3 | 下风向1# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB14554-93 ≤5.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |
| 2018-01 -10 | 苯乙烯 | mg/m3 | 下风向1# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | GB14554-93 ≤5.0 | 达标 |
|  |  |  | 下风向2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |
|  |  |  | 下风向3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |

### 7.1.2噪声检测结果

表7-3厂界噪声检测结果

| 检测结果单位：dB(A) |
| --- |
| 检测点位 | 2018-1-9 | 2018-1-10 | 执行标准及标准值 | 达标 情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 厂界东▲N1 | 56.4 | / | 56.5 | / | GB12348-2008 表1中2类区标准 昼间：≤60 | 达标 |
| 厂界南▲N2 | 57.3 | / | 57.4 | / |  | 达标 |
| 厂界西▲N3 | 55.3 | / | 55.8 | / |  | 达标 |
| 厂界北▲N4 | 54.9 | / | 55.4 | / |  | 达标 |
| 注：企业夜间不生产，未作噪声检测。 |

## 7.2检测结果分析

### 7.2.1有组织废气检测结果分析

经检测，衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目排气筒出口颗粒物平均排放浓度为11.9mg/m3，平均排放速率为0.585kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他二级排放限值，即排放浓度≤20mg/m3；排气筒出口非甲烷总烃平均排放浓度为1.065mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，即排放浓度≤60mg/m3；排气筒出口苯乙烯平均排放浓度为1.015mg/m3，平均排放速率为0.0005kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，即排放浓度≤20mg/m3。

### 7.2.2无组织废气检测结果

衡水逸海工程橡胶有限公司厂界无组织废气颗粒物排放浓度最大值为0.415mg/m3，检测结果达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3；厂界非甲烷总烃最大浓度1.231mg/m3，检测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2其他行业厂界标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3；厂界苯乙烯未检测出，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即厂界苯乙烯浓度≤5.0mg/m3。

### 7.2.3噪声检测结果

本项目夜间不生产，经监测，衡水逸海工程橡胶有限公司东、南、西、北厂界噪声昼间值为54.9~57.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准昼间限值要求。

## 7.3总量控制要求

根据环境保护实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定本项目总量控制目标。

按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，本项目建议总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a，特征污染物非甲烷总烃：2.88t/a。

本项目污染物排放量为：颗粒物：0.143t/a、非甲烷总烃：0.013t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。满足总量控制指标。

# 8环境管理检查

## 8.1环保管理机构

衡水逸海工程橡胶有限公司环境管理由公司环保科负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

## 8.2施工期环境管理

本项目利用原有厂房扩建，施工期主要为设备安装噪声，加强施工期噪声控制措施，无需进行环境监理。

## 8.3运行期环境管理

衡水逸海工程橡胶有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

公司已与有资质的检测单位签订协议，定期对公司废气进行检测。

## 8.4社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 8.5环境管理情况分析

建设单位和运行单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

# 9结论和建议

## 9.1验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

经检测，衡水逸海工程橡胶有限公司SMC复合材料电缆槽片材生产项目排气筒出口颗粒物平均排放浓度为11.9mg/m3，平均排放速率为0.585kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 表5标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物其他二级排放限值，即排放浓度≤20mg/m3；排气筒出口非甲烷总烃平均排放浓度为1.065mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表1其他行业标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，即排放浓度≤60mg/m3；排气筒出口苯乙烯平均排放浓度为1.015mg/m3，平均排放速率为0.0005kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，即排放浓度≤20mg/m3。

衡水逸海工程橡胶有限公司厂界无组织废气颗粒物排放浓度最大值为0.415mg/m3，检测结果达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3；厂界非甲烷总烃最大浓度1.231mg/m3，检测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2其他行业厂界标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3；厂界苯乙烯未检测出，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准，即厂界苯乙烯浓度≤5.0mg/m3。

- 噪声

经监测，衡水逸海工程橡胶有限公司东、南、西、北厂界噪声昼间值为54.9~57.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准昼间限值要求。

（3）总量控制要求

根据环境保护实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，确定本项目总量控制目标。

按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，本项目污染物排放量为：颗粒物：0.143t/a、非甲烷总烃：0.013t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。满足总量控制指标。

（4）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2建议

（1）加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。

（2）加强光氧催化净化器及布袋除尘器的运行管理，确保外排废气达标排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：衡水逸海工程橡胶有限公司        填表人（签字）：                 项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | SMC复合材料电缆槽片材生产项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 河北省衡水市桃城区河沿镇种高村东 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类 | C3148玻璃纤维制品制造 | 建设性质 | 新建 改扩建 技术改造 |
|  | 设计生产能力 | 年产SMC复合材料电缆槽片材6500吨 | 实际生产能力 | 年产SMC复合材料电缆槽片材6500吨 | 环评单位 | 衡水江城环保科技开发有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 衡水市环保局桃城分局 | 审批文号 | 衡桃评[2017]35号 | 环评文件类型 | 环境影响报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年10月 | 竣工日期 | 2018年1月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 |  | 环保设施监测单位 | 衡水衡润环境监测有限公司 | 验收监测时工况 | >75% |
|  | 投资总概算（万元） | 48 | 环保投资总概算(万元) | 8 | 所占比例（%） | 16.7 |
|  | 实际总投资（万元） | 48 | 实际环保投资(万元) | 8 | 所占比例(%） | 16.7 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 6 | 噪声治理(万元) | 2 | 固体废物治理（万元） | / | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时间 | 2400h |
| 运营单位 | 衡水逸海工程橡胶有限公司 | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  | 验收时间 | 2018年3月 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水量（万吨/年） | 0 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | 1.0645 | 80 |  |  | 0.143 | 2.88 |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 11.9 | 30 |  |  | 0.013 | -- |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附图一   项目地理位置图

附图二   周边关系图

附图三   公司（北区）厂区平面布置图

附件一  环评审批意见

附件二   排污许可证

附件三   危废协议

# Text boxes

0.256

0.32

生活用水

防渗旱厕，定期清掏

新鲜水

配料釜密闭，废气经管道入布袋除尘器

（2）二次搅拌

二次搅拌过程设集气罩

落纱过程集气罩

上料过程集气罩

整套生产线在密闭车间内进行

熟化密闭车间

布袋除尘器

UV光解净化装置

活性炭吸附装置

15米排气筒

本项目位置

800m

焦高村

810m

560m

500m

200m

刘高村

种高村

国家庄村

陈张高村

门卫

门卫

逸海公司机加工车间

种氏金属公司熔化、浇铸车间

逸海公司喷漆车间

种氏金属公司退火车间

库房

办公楼

逸海公司伸缩缝车间  移动喷漆房

本项目车间